4 РОЗРАХУНОК ГЕОМЕТРІЇ ЛОПАТІ

4.1 Вихідні дані

До вихідних даних розрахунку відносяться параметри, що задаються нижче (табл. 4.1), а також координати обраного профілю та його аеродинамічні характеристики. Був обраний профіль типу «GOE-225» дванадцятивідсоткової товщини, його аеродинамічні і геометричні параметри наведені в додатку 4.

### Таблица 4.1 — Умовні позначення висхідних даних розрахунку та їх величини для конкретного приклада

| Найменування параметра | Позначення | Одиниці виміру | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Номінальна потужність | N | Вт | 500 |
| Середньорічна швидкість вітру | Vс.р. | м/с | 4,37 |
| Швидкість вітру в пориві | Vnop | м/с | 19 |
| Кількість лопатей | iл | о. е. | 3 |
| Густина повітря при нормальних атмосферних умовах | ( | кг/ м3 | 1,23 |
| Попередньо заданий коефіцієнт швидкохідності на кінці лопаті в робочій точці характеристики вітроколеса | ZR | о. е. | 6,5 |
| Відносний радіус розміщення кореневого перерізу лопаті |  | о. е. | 0,2 |
| Число перерізів лопаті | n | о. е. | 5 |

Закінчення таблиці 4.1

| Найменування параметра | Позначення | Одиниці виміру | Величина |
| --- | --- | --- | --- |
| Число точок ділення заданого інтервалу коефіцієнту гальмування для вибору його оптимального значення | ne | о. е. | 6 |
| Відносна товщина профілю лопаті біля кореня |  | о. е. | 0,20 |
| Відносна товщина профілю лопаті на периферії |  | о. е. | 0,10 |
| Поправочний коефіцієнт при розрахунку коефіцієнта потужності | Kпот | о. е. | 0,8 |

4.2 Розрахунок оптимального коефіцієнту гальмування потоку

4.2.1	Коефіцієнт гальмування потоку

Задаємо шість значень коефіцієнту гальмування потоку e через рівний проміжок від 0,27 до 0,42 за формулою:

| . | (4.1) |
| --- | --- |

де ne — число точок ділення інтервалу визначення e;   = 1, 2,.., ne.

При ne = 6

| ; | ; |
| --- | --- |
| ; | ; |
| ; | . |

e1 = 0,27;  e2 = 0,3;  e3 = 0,33;  e4 = 0,36;  e5 = 0,39;  e6 = 0,42.

4.2.2	Коефіцієнт ідеальної потужності

За формулою

| . | (4.2) |
| --- | --- |

визначаємо шість значень коефіцієнту ідеальної потужності , що відповідають шести значенням ek:

;
;
;
;
;
.

4.2.3	Коефіцієнт кінцевих втрат

За формулою

| . | (4.3) |
| --- | --- |

знаходимо шість значень коефіцієнту кінцевих втрат , що відповідають ek:

4.2.4	Коефіцієнт профільних втрат

За формулою

| . | (4.4) |
| --- | --- |

знаходимо шість значень коефіцієнту профільних втрат , що відповідають ek:

;
;
;
;
;
.

4.2.5	Коефіцієнт втрат на закручення струї

Визначаємо середній по висоті лопаті коефіцієнту швидкохідності:

| . | (4.5) |
| --- | --- |

Визначаємо середній по висоті лопаті відносний ККД елементарного вітряка ηвідн:

| . | (4.6) |
| --- | --- |

;

;

;

;

;

.

За формулою

| . | (4.7) |
| --- | --- |

Визначаємо коефіцієнт втрат на закручення струї для відповідних e:

;
;
;
;
;
.

4.2.6	Попередній коефіцієнт потужності

За формулою

| . | (4.8) |
| --- | --- |

Розраховуємо попередній коефіцієнт потужності  для рядка e:

;
;
;
;
;
.

4.2.7	Значення параметрів, що залежать від коефіцієнту гальмування

В табл. 4.2 зведено величини знайдених параметрів при різних значеннях e.

Таблиця 4.2  — Величини знайдених параметрів при різних значеннях e

| Найменування параметрів | Позна-чення | Номер точки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Коефіцієнт гальмування потоку | e | 0,27 | 0,3 | 0,33 | 0,36 | 0,39 | 0,42 |
| Коефіцієнт ідеальної потужності |  | 0,621 | 0,646 | 0,665 | 0,678 | 0,685 | 0,686 |
| Коефіцієнт кінцевих втрат |  | 0,0692 | 0,0779 | 0,0871 | 0,0968 | 0,1073 | 0,1186 |
| Коефіцієнт профільних втрат |  | 0,0635 | 0,066 | 0,0687 | 0,0718 | 0,0751 | 0,0788 |
| Середній по висоті лопаті відносний ККД |  | 0,9467 | 0,9443 | 0,9416 | 0,9387 | 0,9355 | 0,932 |

Закінчення таблиці 4.2

| Найменування параметрів | Позна-чення | Номер точки |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Коефіцієнт втрат на закручення струї |  | 0,0106 | 0,011 | 0,0112 | 0,0114 | 0,0114 | 0,0113 |
| Попередній коефіцієнт потужності |  | 0,5069 | 0,5201 | 0,5271 | 0,5284 | 0,5246 | 0,5153 |

4.2.8	Вибір максимального значення   та визначення відповідного йому значення e — eopt

Із останньої строки табл. 4.2 видно, що максимальним значенням  є число 0,5284, тобто

, а .

4.2.9	Визначення розрахункового коефіцієнта потужності

Визначимо розрахунковий коефіцієнт потужності:

|  | (4.9) |
| --- | --- |

4.2.10 Визначення розрахункового моменту

Визначимо розрахунковий момент:

|  | (4.10) |
| --- | --- |

4.3 Розрахунок відносних параметрів геометрії лопаті

Для e = eopt = 0,36 при числі перерізів лопаті n = 5 визначаємо геометрію лопаті при обраних п’яти перерізах.

4.3.1	Відносний радіус розміщення перерізу лопаті

Знаходимо відносні радіуси розміщення перерізів  для n = 5:

| , | (4.11) |
| --- | --- |

При

;

— кореневий переріз;

;   ;   ;   .

4.3.2	Коефіцієнт швидкохідності перерізу лопаті

Знаходимо

| ; | (4.12) |
| --- | --- |

Для найденого рядка значень  знаходимо:

Z1 = 1,3; Z2 = 2,6; Z3 = 3,9; Z4 = 5,2; Z5 = 6,5 .

4.3.3	Число відносних модулів перерізу лопаті

Визначаємо

| . | (4.13) |
| --- | --- |

, k = 1;
, k = 2;
, k = 3;
, k = 4;
, k = 5.

4.3.4	Коефіцієнт сумарної напруженості перерізів лопатей, що знаходяться в зоні дії елементарної кільцевої струї

Визначаємо

| . | (4.14) |
| --- | --- |

; k = 1;
; k = 2
; k = 3;
; k = 4;
; k = 5.

4.3.5	Значення параметрів для п’яти перерізів лопаті

### Таблиця 4.3 – Значення параметрів для п’яти перерізів лопаті

| Найменування параметрів | Позна-чення | Номер перерізу лопаті |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 (корінь) | 2 | 3 | 4 | 5 (периферія) |
| Відносна відстань перерізу лопаті від осі колеса |  | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| Коефіцієнт швидкохідності перерізу лопаті | Zk | 1,3 | 2,6 | 3,9 | 5,2 | 6,5 |
| Число відносних модулів перерізу лопаті |  | 2,2178 | 4,162 | 6,1611 | 8,1758 | 10,1969 |
| Коефіцієнт сумарної навантаженості |  | 0,5991 | 0,3639 | 0,253 | 0,193 | 0,1552 |

4.3.6	Коефіцієнт підйомної сили периферійного перерізу

Ми знаємо, що  – із таблиці Д.4.1. маємо , відповідне йому . Отже, .

4.3.7	Відносна хорда (в частках зовнішнього радіуса колеса) периферійного перерізу

Знаходимо відносну хорду периферійного перерізу

|  | (4.15) |
| --- | --- |

Відносна хорда в частках діаметра колеса

.

4.3.8	Коефіцієнт підйомної сили кореневого перерізу

Визначаємо коефіцієнт підйомної сили кореневого перерізу

|  | (4.16) |
| --- | --- |

4.3.9	Відносна хорда (в частках зовнішнього радіуса колеса) кореневого перерізу

Обчислимо відносну хорду кореневого перерізу

| . | (4.17) |
| --- | --- |

Тоді відносна хорда в частках діаметра колеса

(тобто близько 7%).

4.3.10	Відносна хорда (в частках зовнішнього радіуса колеса) проміжного перерізу

За формулою

| . | (4.18) |
| --- | --- |

визначаємо відносну хорду проміжного перерізу (в частках радіуса колеса):

для k = 1 (кореневий) ;

для k = 2 ;

для k = 3 ;

для k = 4 ;

для k = 5 (периферія) .

4.3.11	Коефіцієнт підйомної сили проміжного перерізу

Коефіцієнт підйомної сили проміжного перерізу визначається за формулою

| . | (4.19) |
| --- | --- |

Знаходимо коефіцієнти підйомної сили:

,

,

,

,

.

4.3.12	Визначення номера елемента висхідної гілки вихідних значень характеристики  , найближчого до  , та більшого за нього

Порівнюємо  із зростаючою за величиною частиною масиву вихідних даних (див. табл. 4.2). Визначаємо номера елемента, ближчого по величині до  та більшого за нього.

Для першого перерізу , i1 = 7; для другого  перерізу – , i2 = 5; для третього перерізу – , i3 = 4; для четвертого перерізу – , i4 = 4; для п’ятого перерізу – , i5 = 5.

4.3.13	Кут атаки проміжного перерізу

Кути атаки проміжних перерізів розраховують за формулою

| . | (4.20) |
| --- | --- |

Приводимо розрахунки αk:

;

;

;

;

.

4.3.14	Кут протікання перерізу лопаті

Кути протікання визначаються за формулою:

| . | (4.21) |
| --- | --- |

Відповідно до отриманих значень , наведеними в табл. 4.3,

β1 = arctg(1/2,2178) = 24,27º;
β2 = arctg(1/4,162) = 13,51º;
β3 = arctg(1/6,1611) = 9,218º;
β4 = arctg(1/8,1758) = 6,979º;
β5 = arctg(1/10,1969) = 5,598º.

4.3.15	 Кут заклинення (установки) перерізу лопаті

Кути заклинення визначаються за формулою:

| φk = βk – αk. | (4.22) |
| --- | --- |

4.3.16	Підсумок розрахунку відносних параметрів геометрії лопаті

В табл. 4.4 наведено відносні параметри геометрії лопаті.

Таблиця 4.4 – Відносні параметри геометрії лопаті

| Найменування параметрів, одиниці вимірювання | Позна-чення | Номер перерізу |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 (корінь) | 2 | 3 | 4 | 5 (периферія) |
| Відносний радіус розміщення перерізу лопаті, о. е. |  | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| Відносна хорда (в частках зовнішнього радіуса колеса) периферійного перерізу, о. е. |  | 0,1437 | 0,1188 | 0,0939 | 0,069 | 0,0441 |
| Коефіцієнт підйомної сили, о. е. |  | 1,39 | 1,021 | 0,8981 | 0,9323 | 1,173 |
| Кут протікання, градус | βk | 24,271 | 13,512 | 9,2187 | 6,973 | 5,6026 |
| Кут заклинення (установки) перерізу лопаті, градус | φk | 17,3 | 13,2 | 10,5 | 7,8 | 2,6 |

4.4 Розрахунок розмірних параметрів вітроколеса

4.4.1.	Вихідні дані розрахунку розмірних параметрів

Вихідними даними для розрахунку розмірних параметрів є 
(див. табл. 4.1):

- номінальна потужність N = 500 Вт;

- густина повітря ρ = 1,23 кг/м3;

- середньорічна швидкість вітру V = 4,37 м/с;

- швидкість вітру в пориві Vпор = 19 м/с;

- заданий коефіцієнт швидкохідності в робочій точці Zр.т = 6,5;

- отриманий коефіцієнт  в робочій точці .

А також приймемо, що:

- ККД електричний ηел = 0,7;

4.4.2.	Розмірні параметри вітроколеса

###### Розрахункова швидкість вітру

Оскільки Vс.р. = 4,37 м/с, тобто 4 м/с ≤ Vс.р. ≤ 6 м/с, тоді по [11] визначаємо

V = 2,5 + Vс.р. = 2,5 + 4,37 ( 7 м/с.

###### Зовнішній діаметр вітроколеса

## Зовнішній діаметр вітроколеса визначається із співвідношення:

| . | (4.23) |
| --- | --- |

Згідно з цим розрахуємо:

м.

Приймаємо D = 3 м.

###### Радіус вітроколеса

| R = D / 2 =3 / 2 = 1,5 м = 1500 мм. | (4.24) |
| --- | --- |

###### Внутрішній діаметр вітроколеса

| м. | (4.25) |
| --- | --- |

###### Радіус розміщення перерізу лопаті

## Розмірний радіус розміщення перерізу лопаті обчислюється за формулою:

| . | (4.26) |
| --- | --- |

## Із формули 4.25 маємо:

r1 = 0,2·1500 мм = 300 мм;  r2 = 0,4·1500 мм = 600 мм;
r3 = 0,6·1500 мм = 900 мм;  r4 = 0,8·1500 мм = 1200 мм;
r5 = 1·1500 мм = 1500 мм.

Відносний крок між перерізами

## Розраховуємо відносний крок між перерізами

| . | (4.27) |
| --- | --- |

Відстань між перерізами лопаті (крок)

Знаходимо відстань між перерізами лопаті

| . | (4.28) |
| --- | --- |

###### Хорда перерізу

Розмірні хорди визначаються за формулою:

| . | (4.30) |
| --- | --- |

Проведемо розрахунок:

| bкорн = 0,14·1500 = 210 мм; | b2 = 0,12·1500 = 180 мм; |
| --- | --- |
| b3 = 0,09·1500 = 135 мм; | b4 = 0,07·1500 = 105 мм; |

bпериф = 0,04·1500 = 60 мм.

Уточнення відносної товщини профілю

Уточнення значення , проводиться за формулою:

| , | (4.31) |
| --- | --- |

де

| . | (4.32) |
| --- | --- |

Проводимо розрахунок з урахуванням уточнених значень  та :

| ; | ; |
| --- | --- |
| ; | ; |

.

Розмірну товщину профілю, знайдемо за формулою:

| . | (4.33) |
| --- | --- |

При  та  і значеннях  для всіх п’яти перерізів, наведених в табл. 4.5, маємо величини  та  і наводимо їх в табл. 4.7.

Безрозмірні величини хорди в залежності від номера перерізу лопаті наведено в табл. 4.4, 4.5.

Таблиця 4.5 — Безрозмірні та розмірні величини хорди та товщини

| Номер перерізу | 1 (корінь) | 2 | 3 (середина) | 4 | 5 (периферія) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,12 | 0,11 | 0,1 | 0,09 | 0,08 |
| bk, мм | 210 | 180 | 135 | 105 | 60 |
|  | 0,183 | 0,168 | 0,15 | 0,128 | 0,1 |
| ck, мм | 38,4 | 30,2 | 20,3 | 13,4 | 6,0 |

###### Координати профілів

Для вибраного профілю типу «GOE–225» безрозмірні координати верхньої  та нижньої  дуг наведено в табл. Д.4.2.

За допомогою розрахунку для розмірних хорд bk та товщини ck отримуємо таблиці розмірних координат профілів.

Координати центра суміщення профілів (ЦСП)

Координати ЦСП знаходяться за формулами:

|  | (4.35) |
| --- | --- |

Таблиця 4.6 — Центри суміщення профілів

| Номер перерізу | 1 (корінь) | 2 | 3 (середина) | 4 | 5 (периферія) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| x, мм | 63,4 | 58,1 | 52,8 | 47,5 | 42,2 |
| y, мм | 16,5 | 13,9 | 11,3 | 8,7 | 6,0 |

Отже, геометрію лопаті розраховано.